ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з фізики. 9 грудня 2016 року

7 клас

(кожна задача оцінюється в 5 балів)

- На малюнку  зображено мензурку з водою до і після занурення у воду металевого бруска прямокутної форми, площа основи якого 4 см2. Визначити об’єм та висоту бруска.

- На малюнку зображено графік залежності швидкості руху тіла від часу. Аналізуючи графік, описати характер руху тіла. Скільки часу рухалося тіло рівномірно? Визначити шлях, пройдений тілом, та середню швидкість руху.

- Два літаки летять зустрічними курсами із швидкістю 200 м/с кожний. Із кулемета, розміщеного на борту першого літака, обстрілюють другий літак, причому вогонь ведеться перпендикулярно до напрямку польоту. На якій відстані один від одного повинні розміститись кульові отвори в борту другого літака, якщо кулемет робить 900 пострілів за 1 хв?

- Хлопчик, який йде вниз по ескалатору, що опускається, тратить на спуск 1 хв. Якщо він буде йти вдвічі швидше, спуск займе на 15 с менше часу. Скільки часу він буде опускатися, стоячи нерухомо на ескалаторі?

- Розгляньте малюнок і визначте середній діаметр дротини, намотаної на трубку та площу поперечного перерізу цієї дротини.

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з фізики. 9 грудня 2016 року

8 клас

(кожна задача оцінюється в 5 балів)

- У калориметр із водою помістили нагріту металеву кульку, в результаті чого температура в калориметрі підвищилася від 20 0С до 50 0С. Після цього кульку дістали і в калориметр помістили ще одну таку ж нагріту кульку. Температура води в калориметрі підвищилася до 65 0С. Яка початкова температура кульок?

- На електроплитці нагріли 400 г води від 8 0С до кипіння. За 10 хв на цій же плитці вода повністю випарувалася. Скільки часу тривав процес нагрівання? Питома теплоємність води 4200 , питома теплота пароутворення води 2,3 .

- Круглий отвір у дні посудини закрито корком конічної форми, який знаходиться на кінці важеля, що може обертатися  у точці О. Корок утримується тягарем, підвішеним у точці А на другому кінці важеля. Вода починає підтікати з-під корка, коли рівень води у посудині перевищує h=40 см. До якого рівня можна налити воду у посудину, якщо  до важеля підвісити додатковий тягар удвічі меншої маси посередині плеча ОА?

- У посудину налили V0=0,2 л води. Якщо в посудину помістити пінопластову пластинку об’ємом V = 50 см3 і зверху на неї насипати цукор масою т, то вона зануриться у воду на 2/3 свого об’єму. Якщо весь цукор розчинити у воді, то пластинка зануриться у воду на 1/6 свого об’єму. Визначте масу цукру т, масу пластинки М і густину ( одержаного цукрового сиропу. Вважати, що при розчиненні цукру об’єм рідини практично не змінюється. Густина води (0=1000 кг/м3.

- Виконуючи лабораторну роботу з визначення ККД похилої площини, провели дослідження зображені на малюнках. Визначте ККД похилої площини.

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з фізики. 9 грудня 2016 року

9 клас

(кожна задача оцінюється в 5 балів)

- На шовковій нитці висить металева кулька масою 1 г, що має заряд 0,4 мкКл. Під нею на відстані 30 см по вертикалі знаходиться така ж за розмірами незаряджена кулька. Ці кульки на короткий час з’єднали провідником. Якою стала сила натягу нитки після того як провідник забрали? k=.

- Визначити опір 1 км стальної трамвайної рейки, кожен метр якої має масу 55 кг. Густина сталі 7800 кг/м3, питомий опір сталі 0,14 .

- Два тіла з міді та алюмінію зрівноважені на невагомому нерівноплечому важелі, причому l1=2l2. Після того, як тіла занурили у невідому рідину, для збереження рівноваги їх поміняли місцями. Визначити густину невідомої рідини. (а=2,7 г/см3, (м=8,9 г/см3.

- В циліндричній посудині висотою 17 см і площею перерізу 100 см2, знаходиться вода масою 1,6 кг при температурі 10 0С. У воду акуратно опускають шматок льоду масою 200 г при температурі 0 0С. Визначте температуру, яка встановиться в посудині. Скільки води буде в посудині після встановлення теплової рівноваги? Питома теплоємність води с=4200 Дж/(кг·0C), питома теплота плавлення льоду λ=330 кДж/кг. Густина води 1000 кг/м3, льоду 
900 кг/м3. Тепловими втратами на нагрівання посудини та оточуючого середовища знехтувати.

- Виконуючи лабораторну роботу з визначення ККД похилої площини, провели дослідження зображені на малюнках. Визначте ККД похилої площини.

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з фізики. 9 грудня 2016 року

10 клас

(кожна задача оцінюється в 5 балів)

- Два тіла кинуто вертикально вгору з однієї точки з однаковими початковими швидкостями 20 м/с з інтервалом часу 1 с. Через який інтервал часу від моменту кидання першого тіла вони зустрінуться?

- Штучний супутник обертається по коловій орбіті на висоті 600 км від поверхні планети зі швидкістю 3,4 км/с. Радіус планети 3400 км. Чому дорівнює прискорення вільного падіння на поверхні планети?

- Електронагрівник має три однакові спіралі. Дві паралельно з’єднані спіралі під’єднані послідовно з третьою. Нагрівник опущено в посудину з водою. Через (0 = 9 хв, коли вода нагрілась від температури t1 = 20 0С до температури 
t2 = 50 0С, спіраль в паралельному з’єднанні перегоріла. На скільки більше часу із-за цього доведеться чекати, поки вода закипить? Втрати теплоти не враховувати, напруга на клемах стала.

- Хлопчик зміг перепливти річку за мінімальний час. Ширина річки 100 м. Швидкість хлопчика відносно води постійна і дорівнює 1 м/с. Залежність швидкості течії ( від відстані до берега x наведена на графіку. Зобразіть залежність  швидкості течії ( від часу руху хлопчика. На яку відстань l вниз по річці його знесло течією? Вважайте що в будь-якому місці річки швидкість течії спрямована уздовж берегів.

- При експериментальному визначенні фізичних величин, які характеризують рух по колу, учень виготовив конічний маятник. Використовуючи дані, відображені на малюнку  і те, що маятник здійснив 20 обертів визначте: період, частоту обертання кульки, кутову, лінійну швидкості та прискорення руху кульки по колу.

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з фізики. 9 грудня 2016 року

11 клас

(кожна задача оцінюється в 5 балів)

- Пучок протонів, що летить у вакуумі попадає в плоский конденсатор, довжина якого 5,5 см перпендикулярно до силових ліній поля. Визначити кінетичну енергію протонів при вильоті з конденсатора. Напруженість поля в конденсаторі 30 кВ/м, а протони, пролетівши крізь конденсатор зміщуються на 1,5 мм.

- Провідник, довжина якого 20 см і маса 20 г, підвішений на тонких нитках. При проходженні по ньому струму 1 А він відхилився в однорідному магнітному полі так, що нитки утворили кут   300 з вертикаллю. Яка індукція магнітного поля?

- З ідеальним одноатомним газом незмінної маси відбуваються процеси 1-2-3, що відображені на графіку (див. рисунок). Яку кількість теплоти отримав газ у процесах 1-2-3, якщо
 р0 = 1(105 Па, V0= 2 л?

- Електричний нагрівник складається з двох паралельних стрижнів завдовжки 2L=40 см, розташованих на відстані 2a=20см і регулятора AB, здатного обертатися навколо точки О. Опір кожного стрижня R=100 Ом, регулятор має нульовий опір. Стрижні під’єднані до джерела постійного струму з напругою U=220 В, як показано на малюнку. За допомогою цього нагрівника воду масою m=2 кг доводять від температури t0 = 20 0C до кипіння. Визначити час, за який вода закипить,  за різних значень кутів, які регулятор утворює з горизонталлю: (=0; (=450; (=900.   Встановити залежність опору нагрівника від кута (. Питома теплоємність води с = 4200 Дж/(кг(0C). Тепловтратами і опором дротів нехтувати.

- На малюнку  зображено диск, в який забиті цвяхи і який може обертатися навколо свого центра. Відстань між цвяхами в ряду 5 см. Кути між рядами 450. Маса кожного тягарця 100 г.  Диск перебуває в рівновазі. Визначте модулі сил F1, F2, F, плечі цих сил і моменти сил.